## Slide 1
ROS2 × ISAAC SIM 실습 가이드
Franka 픽앤플레이스
데이터 녹화 가이드
Isaac Sim에서 픽앤플레이스를 실행하고, ROS2로 발행한 토픽을 mcap으로 녹화해 Foxglove로 확인하는 전 과정
Isaac Sim 5.1
Franka Panda
OmniGraph
ROS2 Humble
rosbag2 / mcap
Foxglove
Windows PowerShell
# 녹화(WSL2)를 먼저 켠 뒤 실행
> "C:\isaacsim\python.bat" pick_place_isaac.py
[demo] Pick-and-place complete (t=17.7s)
1
씬 구성
2
픽앤플레이스
3
ROS2 발행
4
mcap 녹화
5
Foxglove

## Slide 2
전체 흐름 · 5단계
무엇을 할 것인가
1
STEP 1
씬 구성
Franka·5cm 큐브·카메라 2종을 USD로 로드하고 배치
2
STEP 2
픽앤플레이스
IK로 푼 관절각 시퀀스로 집고·옮기고·놓기
3
STEP 3
ROS2 발행
OmniGraph로 joint·tf·clock·카메라 토픽 발행
4
STEP 4
mcap 녹화
WSL2 rosbag2로 토픽을 mcap에 기록
5
STEP 5
시각화
Foxglove Image 패널로 영상 확인
!
각 단계 슬라이드 구성
① 실행·명령어 ② 무엇을 했는지 ③ 막혔던 점과 해결
02

## Slide 3
1
STEP 1
씬 구성 — 로봇·큐브·카메라 로드
Windows · standalone 실행
# WSL2 녹화를 먼저 켠 뒤 실행
"C:\isaacsim\python.bat" ^
"...\claude_jetbot\pick_place_isaac.py"
무엇을 했는지
Franka USD를 /World/Franka에 로드하고, 한 변 5 cm 큐브를 강체로 배치. 손목 카메라(손에 부착)·오버헤드 카메라(고정)·배치 목표 마커를 생성하고 ROS2 브리지 확장을 활성화한다.
핵심 좌표
큐브 시작 [0.45, 0.00, 0.025]
배치 목표 [0.45, 0.28, 0.025]
큐브 크기 0.05 m (한 변)
!
막혔던 점 · 베이스가 떠다님
rootJoint가 일반 Joint(바디 순서 반대)로 설정돼 베이스가 고정되지 않음 → 팔 반작용으로 로봇이 공중에서 회전.
해결: world → panda_link0 FixedJoint로 재구성.
03

## Slide 4
2
STEP 2
픽앤플레이스 동작 정의
동작 시퀀스 (time-based)
home -> pre_grasp -> grasp(open)
-> grasp(close) -> lift
-> place_pre -> place
-> place(open) -> home
무엇을 했는지
각 자세를 (포즈, 그리퍼, 유지시간)으로 정의하고 타이머로 순차 실행. 관절각은 직접 넣지 않고, 그리퍼 파지점이 큐브 중심에 오도록 역기구학(IK)으로 계산했다.
그리퍼 설정
열림 0.04 m / 닫힘 0.0 m
파지력 maxForce = 40 N
!
막혔던 점 · 2가지
① 잡는 순간 손목 회전
파지력 200 N이 12 N·m 손목을 역구동 → 40 N으로 완화.
② 큐브에 못 내려감
포즈가 큐브보다 ~30 cm 위 → IK로 관절각 재계산.
04

## Slide 5
3
STEP 3
ROS2 발행 — OmniGraph 퍼블리셔
발행 토픽
/joint_states JointState
/tf TFMessage
/clock Clock
/franka/wrist_camera/rgb Image
/franka/wrist_camera/depth Image
/overhead_camera/rgb Image
무엇을 했는지
OnPlaybackTick 기반 OmniGraph로 매 렌더 프레임마다 관절·TF·시뮬 시계와 카메라 이미지를 발행. 카메라는 렌더 프로덕트 → ROS2CameraHelper 경로로 publish.
!
막혔던 점 · 카메라 토픽 0개
clock·joint·tf는 정상인데 카메라 토픽만 Count = 0.
(에러 로그도 없음)
원인: 렌더 프로덕트의 해상도(width/height)가 지정되지 않아 프레임이 생성되지 않음. 토픽만 광고되고 이미지는 0개.
해결: 640 × 480 해상도를 명시 → 이미지 발행 시작.
05

## Slide 6
4
STEP 4
mcap 녹화 — WSL2 rosbag2
WSL2 · 녹화 실행
# ① 먼저 WSL2에서 녹화 대기
ros2 launch record_pick_place.launch.py
# ② 그다음 Windows에서 시뮬 실행
C:\isaacsim\python.bat C:\Users\user\Desktop\claude_jetbot\pick_place_isaac.py
무엇을 했는지
rosbag2(구독자)를 먼저 띄워 첫 프레임부터 빠짐없이 기록. Isaac Sim은 토픽을 발행만 하고, mcap 저장은 WSL2의 rosbag2가 담당한다.
확인 포인트
ros2 bag info <bag> 로 토픽·Count 확인
Count가 0보다 커야 수집 성공
ros2 topic hz /franka/wrist_camera/rgb 로 발행 주기 점검
!
순서가 중요
녹화를 먼저 켜고 시뮬은 나중에. 반대로 하면 앞부분 프레임이 누락된다.
06

## Slide 7
5
STEP 5
Foxglove 시각화
Foxglove
Panel 추가 -> Image
Topic: /overhead_camera/rgb
/franka/wrist_camera/rgb
무엇을 했는지
mcap을 열고 Image 패널의 토픽을 카메라 RGB로 지정. Play를 누르고 0~18초(동작 구간)를 재생하면 픽앤플레이스가 보인다. (depth도 같은 패널에서 확인 가능)
!
막혔던 점 · 2가지
① 'Waiting for image messages'
토픽 Count = 0 → STEP 3의 해상도 문제(해결됨).
② 새까만 화면 / 엉뚱한 방향
기본 near clip 1.0 m가 근접 장면을 잘라냄 + 카메라 회전이 Isaac 규약과 불일치.
해결: clip 0.01 m·광각 렌즈, 오버헤드 (0,0,0)·손목 (180,0,0).
07

## Slide 8
결과 · 녹화된 데이터
ros2 bag info — 토픽과 메시지 수
ros2 bag info pick_place_run
Duration: 121.9 s
Messages: 4672+
/joint_states 1558
/tf 1557
/clock 1557
/franka/wrist_camera/rgb OK*
/franka/wrist_camera/depth OK*
/overhead_camera/rgb OK*
* 카메라 수정 후 정상 발행·녹화
17.7 s
픽앤플레이스 동작 완료 시각
< 1 mm
IK 파지점 위치 오차 (FK 검증)
큐브 이동
[0.45, 0, 0.025] → [0.45, 0.28, 0.025]
09

## Slide 9
마무리 & 다음 단계
동작 → 발행 → 녹화 → 시각화까지 완료
✓
베이스 고정 · 그리퍼 · IK로 픽앤플레이스 동작
✓
joint · tf · clock + 카메라 3종 ROS2 발행
✓
mcap 녹화 & Foxglove Image 패널로 확인
!
다음 단계
영상이 끊기면(렌더 ~12 fps) 해상도·frameSkip 조정. 에피소드를 반복 기록해 데이터셋 구성.
검증
ros2 bag info <bag>
# Count > 0 이면 데이터 수집 성공
10

## Slide 10
OmniGraph · ROS_PnP 읽는 법
pick_place_isaac.py가 실행될 때 자동 생성하는 ROS2 발행 그래프 (Window → Graph Editors → Action Graph 에서 /World/ROS_PnP 로 확인)
① 트리거
② 이미지 생성
③ ROS2 발행 (퍼블리셔)
OnPlaybackTick
재생 중 매 프레임 실행 신호
+ ROS2Context · ReadSimTime
컨텍스트·시뮬 시간을 각 노드에 공급
IsaacCreateRenderProduct ×2
카메라 화면을 렌더(이미지 소스)
· 카메라 (Image)
WristRGB /franka/wrist_camera/rgb
WristDepth /franka/wrist_camera/depth
OverheadRGB /overhead_camera/rgb
· 상태 (Joint / TF / Clock)
PublishJointState /joint_states
PublishTransformTree /tf
PublishClock /clock
노드 읽는 법
트리거 (OnPlaybackTick) — 재생 중 매 프레임 실행 신호를 모든 노드로 보냄
렌더 프로덕트 / 퍼블리셔 — 카메라 화면을 이미지로 렌더하고, 토픽으로 ROS2 발행
선(엣지) — 노드 사이의 실행(execIn)·데이터(context·time·image) 연결
11